## Slide 1: Manažer logistiky Nákup a logistika Ing. Radek David, ALog.
Praha, 21. 11. 2017

## Slide 2: OBSAH SEMINÁŘE
Technologie pro logistiku
Optimalizace počtu a polohy distribučních uzlů, optimalizace rozvozových tras
Operativní nákup – řízení pojistné a obratové složky nákupu
Nákupní objednávkové systémy
Výběr a hodnocení dodavatelů

## Slide 3: Stacionární skladové technologie
Volné ukládací plochy
  pro sypké materiály
  pro stohovatelné MJ
Regály na kusové zboží
  Konvenční
  Spádové
  Vícepodlažní
  Paternoster
  Shuttle
  Miniload
Regály paletové
  Konvenční
  Pojizdné
  Vjezdové
  Spádové
  Shuttle
  Zakladačové
Dopravníky
  Válečkové
  Pásové
  Podvěsné
Kompletační linky
Balící fixační stroje
Zdvižná zařízení
Manipulátory, polohovadla
Nakládkové rampy, můstky
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

## Slide 4: Mobilní skladové technologie
Ruční manipulační technika
  Paletové vozíky
  Vozíky
Vysokozdvižné vozíky
  Ručně vedené
  Čelní
  Retraky
  Systémové
Elektrické nízkozdvižné vozíky
  Ručně vedený
  Se sklopnou plošinkou
  Pro sedící obsluhu
Vychystávací
  Horizontální
  Verikální
Tahače a přívěsy
Podbíhací vozíky
Nakládkové rampy, můstky
A
A
A
A

## Slide 5
STACIONÁRNÍ
Volné ukládací plochy
  pro sypké materiály
  pro stohovatelné MJ

## Slide 6
STACIONÁRNÍ
Regály na kusové zboží
  Konvenční
  Spádové
  Vícepodlažní
  Paternoster
  Shuttle
  Miniload

## Slide 7
STACIONÁRNÍ
Regály na kusové zboží
  Konvenční
  Spádové
  Vícepodlažní
  Paternoster
  Shuttle
  Miniload

## Slide 8
STACIONÁRNÍ
Regály na kusové zboží
  Konvenční
  Spádové
  Vícepodlažní
  Paternoster
  Shuttle
  Miniload

## Slide 9
STACIONÁRNÍ
Regály na kusové zboží
  Konvenční
  Spádové
  Vícepodlažní
  Paternoster
  Shuttle
  Miniload
Horizontální
Vertikální

## Slide 10
STACIONÁRNÍ
Regály na kusové zboží
  Konvenční
  Spádové
  Vícepodlažní
  Paternoster
  Shuttle
  Miniload

## Slide 11
STACIONÁRNÍ
Regály na kusové zboží
  Konvenční
  Spádové
  Vícepodlažní
  Paternoster
  Shuttle
  Miniload

## Slide 12
STACIONÁRNÍ
Regály paletové
  Konvenční
  Pojizdné
  Vjezdové
  Spádové
  Shuttle
  Zakladačové
Široké uličky
Úzké uličky
Dvojité regály

## Slide 13
STACIONÁRNÍ
Regály paletové
  Konvenční
  Pojízdné
  Vjezdové
  Spádové
  Shuttle
  Zakladačové

## Slide 14
STACIONÁRNÍ
Regály paletové
  Konvenční
  Pojízdné
  Vjezdové
  Spádové
  Shuttle
  Zakladačové

## Slide 15
STACIONÁRNÍ
Regály paletové
  Konvenční
  Pojízdné
  Vjezdové
  Spádové
  Shuttle
  Zakladačové

## Slide 16
STACIONÁRNÍ
Regály paletové
  Konvenční
  Pojízdné
  Vjezdové
  Spádové
  Shuttle
  Zakladačové
http://www.stow.cz/prumyslove-regaly/regaly-pro-skladovani-palet/radio-shuttle-system-stowatlas-ii

## Slide 17
STACIONÁRNÍ
Regály paletové
  Konvenční
  Pojízdné
  Vjezdové
  Spádové
  Shuttle
  Zakladačové

## Slide 18
STACIONÁRNÍ
Dopravníky
  Válečkové
  Pásové
  Podvěsné
Dopravníky pro sypké materiály –
korečkové, řetězové, šnekové……

## Slide 19
STACIONÁRNÍ
Kompletační linky
Balící fixační stroje
Zdvižná zařízení
Manipulátory, polohovadla
Nakládkové rampy, můstky

## Slide 20
STACIONÁRNÍ
Kompletační linky
Balící fixační stroje
Zdvižná zařízení
Manipulátory, polohovadla
Nakládkové rampy, můstky

## Slide 21
STACIONÁRNÍ
Kompletační linky
Balící fixační stroje
Zdvižná zařízení
Manipulátory, polohovadla
Nakládkové rampy, můstky

## Slide 22
MOBILNÍ
Ruční manipulační technika
  Paletové vozíky
  Vozíky

## Slide 23
MOBILNÍ
Elektrické nízkozdvižné vozíky
  Ručně vedený
  Se sklopnou plošinkou
  Pro sedící obsluhu

## Slide 24
MOBILNÍ
Vysokozdvižné vozíky
  Ručně vedené
  Čelní
  Retraky
  Systémové

## Slide 25
MOBILNÍ
Vysokozdvižné vozíky
  Ručně vedené
  Čelní
  Retraky
  Systémové
Boční, třícestný

## Slide 26
MOBILNÍ
Vysokozdvižné vozíky
  Ručně vedené
  Čelní
  Retraky
  Systémové
man up
(pro úzké uličky)
S automatickým navážením

## Slide 27
MOBILNÍ
Vychystávací
  Horizontální
  Verikální

## Slide 28
MOBILNÍ
Tahače a přívěsy
Podbíhací vozíky

## Slide 29
MOBILNÍ
Tahače a přívěsy
Podbíhací vozíky

## Slide 30: OBSAH WEBINÁŘE
Optimalizace počtu a polohy distribučních uzlů
Optimalizace rozvozových tras
Informační systémy pro řízení dopravy (TMS)
Právní vztahy a ručení za škody v přepravním řádu
Operativní nákup - úvod do problematiky

## Slide 31: POČET A LOKALIZACE DISTRIBUČNÍCH MÍST
= hledání rovnováhy mezi dvěma směry:
Minimalizace:
-manipulačních operací
-počtu skladů
-nákladů na dopravu
-přiblížení trhu
-zpětná kontrola
spokojenosti zákazníka
Viz základní definice logistiky

## Slide 32: Optimální počet skladů
Klíč pro lokalizaci skladů
Suma součinů vzdáleností a velikostí spotřeb mezi danými body distribuční sítě musí být minimální!!
1
2
3
4
5
6
7…
Náklady na
rozvoz
k zákazníkům
náklady na
rozvoz do
distribučních
skladů
n
počet skladů
náklady
OPTIMÁLNÍ
POČET SKLADŮ
náklady na
držení zásoby
+

## Slide 33: SW řešení pro optimalizaci počtu a umístění DC
Která distribuční centra se vyplatí zrušit či přemístit?
Kde je vhodná lokace optimálních distribučních center?
Jaké je optimální přiřazení odběratelům distribučním centrům?
Jaký je optimální počet distribučních center a skladů?
Kam umístit nové DC?
Jak optimálně kombinovat vlastní a smluvní sklady?

## Slide 34: Výstupy vizualizace variant

## Slide 35: Srovnání sumy celkových nákladů

## Slide 36: Optimalizace rozvozových tras
Jakou trasou propojit zadaný počet uzlů sítě tak, aby vozidlo najelo co nejmenší počet kilometrů
Omezující podmínky:
Silniční síť
Kapacita vozidla
Sjednané časové okna
Nutné pořadí
Celkový čas jedné jízdy
http://www.digitech.cz/#/

## Slide 37: Funkce zásob v podniku
Běžné (též Obratové)
Pojistné (z titulu rozptylu poptávky, rozptylu plánu, rozptylu dodávek)
Na cestě (od dodavatele, v distribučním kanále)
Spekulativní
Sezónní
Mrtvé

## Slide 38: Logistické náklady spojené se zásobami
Náklady na pořízení zásoby
Náklady spojené s udržováním zásoby
Náklady z titulu rizik
nákupní proces (administrativu)
dopravu
přejímku, kontrolu
seřízení, přestavení strojů
Provozní skladovací náklady
Ztráty vázáním kapitálu
Manka
Škody
Pojistné
Ztráty z předčasného vyčerpání zásob

## Slide 39: Optimální velikost dávky
Velikost dávky
Roční náklady
Celkové náklady
Náklady na udržování zásob
Objednací náklady
EQ =
2PD
CV
D..roční objem spotřeby
P..Objednací náklady
C..náklady na udržování zásob
V.hodnota jednotky zásoby

## Slide 40: Průběh zásoby v čase
Průměrná zásoba = pojistná zásoba + obratová zásoba
Obratová zásoba - je odvozena od průměrné velikosti dávky (od průměrného objednacího cyklu)
Pojistná zásoba - je odvozena od očekávaného rozptylu poptávky (od stability odběru)
Velikost dávky
Objednací cyklus

## Slide 41: Optimální velikost dávky
Velikost dávky
Roční náklady
Celkové náklady
Náklady na udržování zásob
Objednací náklady
EQ =
2PD
CV
D..roční objem spotřeby
P..Objednací náklady
C..náklady na udržování zásob
V.hodnota jednotky zásoby

## Slide 42: Pojistná zásoba
T
Průměrná očekávaná
spotřeba v objednacím
cyklu T
S
Rozptyl spotřeby ±σ
(směrodatná odchylka od průměru)
PZ
PZ = σ ….. cca84% pravděpodobnost jistoty
PZ = 2*σ ….. cca 98% pravděpodobnost jistoty

## Slide 43: Pojistná zásoba ovlivněná dodavatelem
T1
T2
T3
T
S
±σS
±σT
σc = T*(σT)2 +S2 *(σS)2
PZ = σc ….. cca 84% pravděpodobnost jistoty
PZ = 2*σc ….. cca 98% pravděpodobnost jistoty

## Slide 44: Normální rozložení pravděpodobnosti
Poptávka
100
40
60
80
160
140
120
68,26%
95,44%
99,74%
Průměr
+σ
+2σ
+3σ
-3σ
-2σ
-σ
50%
84,13%
97,72%
99,87%
Úroveň
služeb

## Slide 45: Rozptyl poptávky
V pásmu  se nachází 68% veškerých hodnot
V pásmu 2x  se nachází cca 95% veškerých hodnot
(při předpokladu “normálního“ rozložení pravděpodobnosti)
Spotřebu ve sledovaném období (například 14 ti denní spotřebu) můžeme vyjádřit:
Sprům ±  Např. 100 ± 30
2


## Slide 46: Signální hladina zásob
Pojistná zásoba
PZ=2* σ
SIGNÁLNÍ HLADINA
Doba mezi okamžikem objednání a okamžikem dodání - R
Spotřeba za dobu “R”
Čas
Zásoba

## Slide 47: Nákupní objednávkové systémy
Objednací dávka
Objednací termín
Fix
Prom.
Prom.
Fix
Qt
P
Q
PQ

## Slide 48: Proměnlivé P, fixní Q
dávka Q
Termín P
Fix
Prom
Prom
Fix
Pojistná zásoba
Signální úroveň
T1
T2
T3
Qfix

## Slide 49: Proměnlivé Q, fixní P
dávka Q
Termín P
Fix
Prom
Prom
Fix
Pojistná zásoba
Horní hladina
Tfix
Tfix
Tfix
Q1
Q2
Q3
Q4

## Slide 50: Proměnlivé P, proměnlivé Q
dávka Q
Termín P
Fix
Prom
Prom
Fix
Q1
Q2
Q3
Q4
T2
T3
T1
Pojistná zásoba
Horní hladina
Signální úroveň

## Slide 51
FUNKCE NÁKUPU V PODNIKU
Hledání
shánění
Výběr, hodnocení
partnerství
Nákladové
středisko
Spolutvůrce zisku
Role nákupčího v kontaktu s dodavatelem
„pán“ --- „prosebník“
„profesionál“ ---- „referent“
Rovnocené partnerství
filosofie
VÍTĚZ ---- VÍTĚZ

## Slide 52: Průběh řízeného nákupního procesu
Specifikace nakupovaného produktu
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií pro výběr dodavatele
Tvorba poptávkového dokumentu
Párové vážení kritérií
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výběrového řízení
Finální vyhodnocení – vítěz VŘ
Ukončení výběrového řízení
MHA
MHA
MHA
MHA

## Slide 53: Specifikace produktu
Přesné technické vymezení toho CO potřebuji pořídit a omezení všech tzv. limitních (neboli STAVOVÝCH) omezení
Pozn.: STAVOVÉ omezení je vyjádřeno pouze hodnotami ANO/NE – pozor !! STAVOVÉ omezení není KRITÉRIEM !!
Párové vážení kritérií
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií
Tvorba poptávky
Specifikace produktu
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výb. řízení
Finální vyhodnocení
Ukončení výběrového ř.
Příklad: rodinná rada (výběrová komise) rozhodla o zakoupení nové automatické pračky.
Specifikace: na 5 kg prádla, čelní plnění, rozměry 600 x 500 x 450, bílá
Omezení: dodání do 24 hodin, značka Gorenie

## Slide 54: Průzkum nákupního trhu
Vyhledání potenciálních dodavatelů:
! Internet !
…..výstavy, konference, odborný tisk, konzultace s nezávislými specialisty, návštěvy provozoven….
Výsledek: seznam potenciálních dodavatelů, které hodláme oslovit ve výběrovém řízení
Párové vážení kritérií
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií
Tvorba poptávky
Specifikace produktu
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výb. řízení
Finální vyhodnocení
Ukončení výběrového ř.
Příklad:
1. Elektrodům NOSRETI
2. EMOS
3. TESCO
4. MALL.cz

## Slide 55: Volba kritérií
Výběrová komise sestaví seznam (v praxi 3 až 12) kritérií, které musí mít tyto obecné vlastnosti:
Jednoznačnost
Měřitelnost
Srozumitelnost
…..pozn.: každé kritérium může mít charakter OBJEKTIVNÍHO nebo SUBJEKTIVNÍHO měření jeho hodnoty
Výsledek: seznam kritérií a určení mechanizmu, formátu a „rozměru“ měřitelné hodnoty
Párové vážení kritérií
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií
Tvorba poptávky
Specifikace produktu
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výb. řízení
Finální vyhodnocení
Ukončení výběrového ř.
Příklad:
1. cena: aktuální katalogová cena v Kč
2. Záruční doba: poskytovaná plná záruka v týdnech
3. Energetická třída: začlenění do energetické třídy A … D (A= nejvýhodnější)
4. Vzhled: bodové ohodnocení „jako ve škole“ – známka 1 - 5
MHA

## Slide 56: Tvorba poptávky - dokumentace
Poptávkový dokument musí obsahovat:
Specifikaci (například Katalog požadavků)
Omezení
dotazy na „objektivní“ hodnoty výběrových kritérií
…..pozn.: každé kritérium může mít charakter OBJEKTIVNÍHO nebo SUBJEKTIVNÍHO měření jeho hodnoty
Výsledek: seznam kritérií a určení mechanizmu, formátu a „rozměru“ měřitelné hodnoty
Párové vážení kritérií
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií
Tvorba poptávky
Specifikace produktu
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výb. řízení
Finální vyhodnocení
Ukončení výběrového ř.
Příklad:
Pro nákup pračky asi nebude vznikat dokumentace, ale jen „v hlavě“ sestavený soubor otázek tří:
Je Vaše nabízená pračka Gorenie na 5 kg prádla s předním plněním
a s rozměry 600 x 500 x 450 ? Jste mi ji schopni dodat do 24 hodin?
2) Jakou poskytujete záruku?
3) V jaké energetické třídě je pračka zařazena?

## Slide 57: Párové vážení kritérií
 | Krit.I | Krit.II | Krit.III | Krit. IV | VÁHA KRIT.
Krit.I |  |  |  |  | 
Krit.II |  |  |  |  | 
Krit.III |  |  |  |  | 
Krit. IV |  |  |  |  | 
Párové vážení kritérií
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií
Tvorba poptávky
Specifikace produktu
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výb. řízení
Finální vyhodnocení
Ukončení výběrového ř.
?
Věta:
Kritérium I je pro mne
než kritérium II
1 – výrazně méně důležité
2 – méně důležité
3 – stejně důležité
4 – důležitější
5 - Výrazně více důležité
Věta:
?
Výpočet
?
Ʃ
Ʃ
Ʃ
Ʃ
MHA

## Slide 58: Párové vážení kritérií příklad
 | Cena | Záruka | třída | vzhled | VÁHA KRIT.
Cena |  | 2 | 4 | 5 | 11
Záruka | 4 |  | 4 | 4 | 12
Třída | 2 | 2 |  | 4 | 8
Vzhled | 1 | 2 | 2 |  | 5
Párové vážení kritérií
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií
Tvorba poptávky
Specifikace produktu
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výb. řízení
Finální vyhodnocení
Ukončení výběrového ř.
Příklad:
Cena je pro naši rodinu méně důležité kritérium než doba záruky
Cena je pro naši rodinu důležitější kritérium než energetická třída
Cena je pro naši rodinu výrazně důležitější kritérium než vzhled
Záruka je pro naši rodinu důležitější kritérium než energetická třída
Záruka je pro naši rodinu důležitější kritérium než vzhled
Energetická třída je pro naši rodinu důležitější kritérium než vzhled

## Slide 59: Jednání s dodavateli
Cílem jednání je získat podklady pro vyhodnocení SUBJEKTIVNÍCH kritérií:
Doporučujeme spojit jednání s referenčními návštěvami, sada otázek pro potenciální dodavatele a (případně pro zákazníky dodavatelů) musí být jednotná
…..pozn.: při vyhodnocování spokojenosti zákazníků je lépe jednat bez přítomnosti dodavatele .
Výsledek: doplnění hodnot do tzv. SUBJEKTIVNÍCH kritérií
POZOR:
!!! věcné dotazy k obsahu poptávkového dokumentu je vhodné dokumentovat formou zápisu a odpovědi na ně sdělovat i ostatním účastníkům výběrového řízení!!!!
Párové vážení kritérií
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií
Tvorba poptávky
Specifikace produktu
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výb. řízení
Finální vyhodnocení
Ukončení výběrového ř.
Příklad:
Po prohlídce praček ve 3 provozovnách a na internetu MALL.cz provede rodina známkování vzhledu jako ve škole (známky 1 až 5)

## Slide 60: Obchodní jednání taktika a průběh vedení rozhovoru
Zásada č.1: důkladné využití přípravy
Zásada č.2: znalost faktorů ovlivňujících výsledek jednání
Zásada č.3: znalost a identifikace metod a triků prodejců
Zásada č.4: zvládnutí taktiky jednání (například s využitím „transakční analýzy“)

## Slide 61: Obchodní jednání Faktory ovlivňující výsledek jednání
Vytvoření příznivé atmosféry
Rozdílný přístup k informacím jednacích stran
Neočekávaná změna motivace prodejce (iracionální chování, „falešný prodejce“)
Vliv třetích osob, korupce, lobbing
Kulturní a sociální vztahy
Aktuální životní situace, pohnutky

## Slide 62: Obchodní jednání využití znalosti psychologie vyjednávání prodejců
Nenechat zákazníka odejít
Tvářit se „že nejde o peníze“
Umění položit odlehčenou otázku
Dovolit zákazníkovi položit jen tu otázku na kterou je prodejce připraven
Přesvědčovat kvalifikovaně
Používat varovné historky
Použít metodu „pro a proti“
Donutit zákazníka přesně specifikovat své výhrady
Nenechat si ujít „kupovací signály“
Mlčet ve správný okamžik

## Slide 63: Obchodní jednání Taktika vyjednávání – využití transakční analýzy
poslušné
vzdorovité
pronásledovatel
ochránce
R
Do
D
R
Do
D
+
-
+
-
+
-
+
-
příklady paralelní transakce

## Slide 64: Vyhodnocení nabídek
kritérium | váha | Dod. A | Dod. B | Dod. C | Dod. E
I. | ? |  |  |  | 
II. | ? |  |  |  | 
III. | ? |  |  |  | 
IV | ? |  |  |  | 
Párové vážení kritérií
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií
Tvorba poptávky
Specifikace produktu
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výb. řízení
Finální vyhodnocení
Ukončení výběrového ř.
P1
P2
P3
P4
? * P1
? * P2
? * P4
? * P3
? * P1
Ʃ
Ʃ
Ʃ
Ʃ
Nejvyšší číslo = VÍTĚZ
P1 až Pn – bodové vyjádření pořadí „výhodnosti“ pro zákazníka
Například : druhý v pořadí (druhý nejvýhodnější z 5ti hodnocených) má hodnotu P = 4
Z tabulky vážení kritérií
MHA

## Slide 65: Vyhodnocení nabídek příklad
kritérium | váha | NOSRETI | EMOS | TESCO | MALL.cz
CENA | 11 |  |  |  | 
ZÁRUKA | 12 |  |  |  | 
EN. TŘÍDA | 8 |  |  |  | 
VZHLED | 5 |  |  |  | 
Párové vážení kritérií
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií
Tvorba poptávky
Specifikace produktu
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výb. řízení
Finální vyhodnocení
Ukončení výběrového ř.
4
44
107,5
Ʃ
VÍTĚZ
A manželka nemá řeči, že jsme nevybrali „tu hezčí pračku“
2
3
1
1,5
2,5
1
3
4
1
2
2,5
4
3,5
3,5
1,5
48
8
7,5
22
30
18
17,5
33
30
24
7,5
17,5
11
12
32
87,5
95
72,5
MHA

## Slide 66: Druhé kolo výběrového řízení
Cílem druhého kola je nejčastěji snížení nabízené ceny:
Část potenciálních dodavatelů (například
v pořadí 1. až 4. podle hodnocení prvního kola) jsou vyzváni k aktualizaci cenové nabídky.
…..pozn.: do výzvy je vhodné přiložit informaci o průměrné cenové nabídce prvého kola.
Výsledek: Změna pořadí v hodnocení kritérií
POZOR:
!!! Radikální snížení ceny oproti původní nabídce – například na polovinu – budí u vašich zákazníků velké podezření
o obchodní serióznosti Vaší firmy !!!!
Párové vážení kritérií
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií
Tvorba poptávky
Specifikace produktu
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výb. řízení
Finální vyhodnocení
Ukončení výběrového ř.
Příklad:
U pračky už druhé kolo nedělám…..

## Slide 67: Druhé kolo výběrového řízení
Cílem druhého kola je nejčastěji snížení nabízené ceny:
Část potenciálních dodavatelů (například v pořadí 1. až 4. podle hodnocení prvního kola) jsou vyzváni k aktualizaci cenové nabídky.
…..pozn.: do výzvy je vhodné přiložit informaci o průměrné cenové nabídce prvého kola.
Výsledek: Změna pořadí v hodnocení kritérií
POZOR:
!!! Radikální snížení ceny oproti původní nabídce – například na polovinu – budí u vašich zákazníků velké podezření o obchodní serióznosti Vaší firmy !!!!
Párové vážení kritérií
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií
Tvorba poptávky
Specifikace produktu
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výb. řízení
Finální vyhodnocení
Ukončení výběrového ř.
Příklad:
U pračky už druhé kolo nedělám…..

## Slide 68: Vyhodnocení nabídek
kritérium | váha | Dod. A | Dod. B | Dod. C | Dod. E
I. | ? |  |  |  | 
II. | ? |  |  |  | 
III. | ? |  |  |  | 
IV | ? |  |  |  | 
Párové vážení kritérií
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií
Tvorba poptávky
Specifikace produktu
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výb. řízení
Finální vyhodnocení
Ukončení výběrového ř.
P1
P2
P3
P4
? * P1
? * P2
? * P4
? * P3
? * P1
Ʃ
Ʃ
Nejvyšší číslo = VÍTĚZ
Z tabulky vážení kritérií
MHA
Vyřazení nepostupujících z tabulky
Změna pořadí podle upřesněných nabídek

## Slide 69: Ukončení výběrového řízení
Po ukončení je nutno správně zvolit „otevřenost“ sdělení pro neúspěšné účastníky:
Nesdělovat NIC, počkat na dotaz neúspěšného uchazeče
Odmítnutí uchazeče sdělit bez jakýchkoliv odůvodnění
Poskytnout uchazečům přiměřenou zpětnou marketingovou vazbu
Plné zveřejnění dokumentace výběrového řízení
…..pozn.: při vyhodnocování spokojenosti zákazníků je lépe jednat bez přítomnosti dodavatele .
POZOR:
!!! „uražený“ postoj odmítnutého uchazeče je zákazníkem velmi negativně vnímán. Podruhé, nebo od „známých zadavatele“ už by jste nemuseli být vůbec osloveni!!!!
Párové vážení kritérií
Průzkum nákupního trhu
Volba kritérií
Tvorba poptávky
Specifikace produktu
Jednání s dodavateli
Vyhodnocení nabídek
2. kolo výb. řízení
Finální vyhodnocení
Ukončení výběrového ř.

## Slide 70
Děkuji za pozornost!
© 2017 Ing. Radek David, Alog.
Tento seminář pořádá
Nakladatelství FORUM s.r.o., divize školení a vzdělávání
Střelničná 1861/8a, Praha 8
tel: +420 251 115 576
fax: +420 251 512 422
office@forum-media.cz
www.forum-media.cz